## Slide 1
Janvier 2026
GEOmatique et TELédétection
Initiation à l’utilisation de données Lidar en forêt
Alexandre Piboule, département RDI de l’ONF

## Slide 2
Présentation du module
Mercredi 7 janvier 2025 – Cours
Introduction
  8h30 : Présentation du module
  8h35 : Introduction – les différentes technologies de la télédétection
Lidar aéroporté
  9h00 : Lidar aéroporté – fonctionnement et caractéristiques
  9h30 : Acquisition et pré-traitements
  9h55 : PAUSE
  10h15 : Modélisation et cartographie de paramètres forestiers
  10h45 : Présentation des données LIDAR HD
Lidar terrestre
  10h55 : Acquisition, pré-traitements, extraction de données forestières
11h25 : Présentation de la plateforme Computree

## Slide 3
Présentation du module
Jeudi 8 janvier 2025 – TP ALS
  8h30 : Présentation du TP, mise en place
  8h40 : Découverte de la plateforme
  9h00 : Exercice 1 – MNT, MNS, MNH
  10h00 : PAUSE
  10h20 : Exercice 2 – Segmentation des houppiers
  11h20 : Exercice 3 – Métriques et exports
  11h50 : Conclusion du module

## Slide 4
Introduction
Les différentes technologies de la télédétection

## Slide 5
La télédétection qu’est-ce que c’est ?
Une définition de la télédétection
  « Ensemble des connaissances et techniques utilisées pour déterminer des caractéristiques physiques et biologiques d'objets par des mesures effectuées à distance, sans contact matériel avec ceux-ci »

## Slide 6
La télédétection qu’est-ce que c’est ?
Le type de télédétection varie en fonction :
  Du type de capteur (actif, passif…)
  Du type de vecteur (satellite, avion, ULM, drone, voiture…)
En fonction du vecteur, on distingue les familles suivantes
  Télédétection spatiale (satellite)
  Télédétection aéroportée (avions, drones)
  Télédétection mobile (véhicules terrestres ou marins)
  Télédétection terrestre / proxy-télédétection (stations fixes)
Un même type de capteur peut être utilisé sur différents vecteurs
  Cependant, le matériel utilisé est en général spécifique au vecteur, même si la technologie du capteur est la même

## Slide 7
Technologies disponibles : capteurs optiques
Capteurs optiques
  Capteurs passifs, recevant la lumière du soleil réfléchie sur les objets
  = Photographies dans certaines bandes spectrales (= canaux)
  Pour une prise de vue on obtient une image par bande spectrale
Résolution spatiale = emprise d’un pixel sur le terrain
Possibilité de faire de la photogrammétrie
  = combiner plusieurs prises de vues de la même zone, issues de différents points de vues afin de produire une image 3D
   Modèle Numérique de Surface : altitude pour chaque pixel
  Nécessite une bon recouvrement entre images

## Slide 8
Technologies disponibles : capteurs optiques
Bandes spectacles classiques
  Visible : Rouge, Vert, Bleu
  Infra-Rouge Couleur : Vert, Rouge, Proche Infrarouge
  Thermique : bandes dans l’infrarouge
  Panchromatique : rayonnement visible (1 canal)
  Multi-spectral : 3 à 8 bandes variables
  Hyper-spectal : nombreuses bandes (200 et plus)

## Slide 9
Images Optiques
Emprise
> 1000 km
> 300 km
20 - 1 km
150 - 50 km
Résolution
250 m
50 m
0 m
10 m
BASSE
MOYENNE
TRES
HAUTE
HAUTE
5 m
1 m
Valeur = énergie ré-émise

## Slide 10
Photogrammétrie = mesure 3D à partir de stéréoscopie
Stéréo
Emprise
> 1000 km
> 300 km
20 - 1 km
150 - 50 km
Résolution
250 m
50 m
0 m
10 m
BASSE
MOYENNE
TRES
HAUTE
HAUTE
5 m
1 m
Modèle Numérique de Surface (Canopée)
H
mesures ponctuelles
Source IFN

## Slide 11
Technologies disponibles : capteurs RADAR
Capteurs RADAR
  = Radio Detection and Ranging  détection et télémétrie par radio
  Capteur actif émettant dans les micro-ondes
  L’image micro-ondes fournit des informations sur les propriétés géométriques et diélectriques d’un objet, dépendant de ses inégalités et sa composition (matière).
  Différentes bandes spectrales possibles : X, C, L et K
Possibilité de faire de la photogrammétrie sur les images RADAR pour obtenir de la 3D
   Modèle Numérique de Surface : altitude pour chaque pixel

## Slide 12
Images RADAR
Stéréo
Stéréo  Modèle Numérique de Surface (Canopée ou terrain)
Emprise
> 1000 km
> 300 km
20 - 1 km
150 - 50 km
Résolution
250 m
50 m
0 m
10 m
BASSE
MOYENNE
TRES
HAUTE
HAUTE
5 m
1 m
 Intermap
 Intermap

## Slide 13
Technologies disponibles : capteurs LIDAR
Capteurs LIDAR aéroporté
  = Light/Laser Detection And Ranging  détection et télémétrie par laser
  Capteur actif émettant des faisceaux lasers
  Chaque faisceau émis génère un ou plusieurs retours sur les objets
  On obtient un nuage de points en 3D (+ intensité de retour)

## Slide 14
LiDAR aéroporté
Résolution
1 pt / m²
5 pts / m²
200 000 pts / m²
10 pts / m²
100 pts / m²
50 000 pts / m²
0 m
1 m
TRES HAUTE RESOLUTION
Coordonnées X,Y,Z
Post-traitement :  Modèle Numérique de Terrain / de Canopée

## Slide 15
Technologies disponibles : capteurs LIDAR
Capteurs LIDAR terrestre
  Même principe que pour le Lidar aéroporté
  Mais le capteur est :
    Fixe sur un trépied (lidar terrestre)
    Mobile sur un sac à doc / un véhicule (lidar mobile)

## Slide 16
LiDAR Terrestre
Résolution
1 pt / m²
5 pts / m²
200 000 pts / m²
10 pts / m²
100 pts / m²
50 000 pts / m²
0 m
1 m
TRES HAUTE RESOLUTION

## Slide 17
Technologies disponibles : photogrammétrie terrestre
Proxy-photogrammétrie ou photogrammétrie terrestre
  Même principe que pour la photogrammétrie aéroportée
  Mais avec un appareil photo numérique
  Utilisation des recouvrements entre
  Photos pour générer un modèle 3D
Bauwens et al. 2016

## Slide 19
Lidar aéroporté
Fonctionnement et caractéristiques

## Slide 20
Principe du Lidar
GPS
Station
inertielle
Enregistreur
Objet
Rayon laser émis
Rayon laser réfléchi
Roulis
Tangage
Lacet
X
Z
Y
+ Temps
Durée de retour  Distance
Direction d’émission (dx, dy, dz)
Emetteur
Récepteur
Cas du Lidar aéroporté :

## Slide 21
Principe du Lidar
Connaissant à l’instant t où le rayon laser est émis :
  La direction d’émission et la durée de retour
     Permet de calculer la position relative de l’impact
  La position (x,y,z) de l’avion et son orientation (roulis, tangage, lacet)
    Permet d’obtenir la position absolue de l’impact, sous forme d’un point en 3D
En sortie on obtient un nuage de points 3D géolocalisé

## Slide 22
Principe du Lidar
Diamètre de sortie
Divergence angulaire
En fait ce n’est pas aussi simple ! (cas des Lidar à balayage)
  Car le faisceau laser a un certain diamètre et une certaine divergence
  Ce qui est mesuré par le récepteur c’est l’énergie reçue en fonction du temps = forme d’onde complète
  On peut analyser directement la forme d’onde complète :
    Dans ce cas pas de « points 3D », mais courbe d’énergie
    Très riche en information (extinction progressive du signal)
    Mais très compliquée à analyser pour en extraire l’information souhaitée
  La plupart du temps on convertit cette forme d’onde en échos (points 3D)
  = lidar « multi-échos »

## Slide 23
Principe du Lidar
Intensité de retour
Seuillage
1er retour
2ième retour
Dernier retour
  Chaque Retour  1 point en 3D (X,Y,Z)

## Slide 24
Principe du Lidar
L’empreinte du faisceau au sol fait 20-30 cm (vol entre 500 et 2 000 m)
  Une objet doit donc avoir une taille minimum pour générer un écho
    Ainsi une très petite branche ne génère pas d’écho (sous estimation de la hauteur des arbres)
  Précision des points d’environ 10-20 cm
  Plusieurs petits objets proches peuvent générer un écho « mixte »
    Le point est alors au « milieu »
Intensité de retour
Seuillage
Echo mixte

## Slide 25
Principe du Lidar
Un même rayon génère de 1 à 7 échos (parfois plus selon capteur)
  Point « first » : premier écho, nommé aussi « only » si écho unique pour le rayon
  Point « last » : dernier écho (souvent au sol, mais pas uniquement)
  Points « intermédiate » : tous les autres échos
  La pénétration du signal permet d’obtenir des points au sol
On obtient également une intensité associée à chaque écho, liée :
  Principalement à la taille de l’objet, mais aussi sa distance, son orientation et la nature de sa surface
  Peut être analysée (reconnaissance espèces, identification troncs et grosses branches)
Le rayon laser est en général entre 800 et 1200 nm (infra-rouge) pour un usage terrestre

## Slide 26
Principe du Lidar
Selon
  La cadence du Lidar (nombre de rayon émis à la seconde)
  La vitesse et l’altitude d’avion
On obtient une densité de points en émission plus ou moins importante
  C’est le nombre de rayon laser émis par m² (= nombre de points first / m²)
  La densité de points effective est supérieure du fait du multi-échos, et dépend de :
    La stratification verticale du milieu scanné
    De la pénétration du rayon (en particulier présence ou non de feuilles en forêt hivers / été)

## Slide 27
Principe du Lidar
N.B. : il existe depuis quelques années une nouvelle technologie :
  Les Lidar à comptage de photons (SPL de Leica, Geiger de Harris)
  Dans ce cas c’est le trajet de chaque photon unitaire qui est enregistré
  L’épaisseur du faisceau n’intervient pas de la même façon
Intérêts :
  Permet de voler à plus haute altitude (la divergence du faisceau ne posant pas de problèmes)
  Tout en ayant des densités de points plus importantes
  Donc à densité égale moins coûteux
Inconvénients :
  Plus de bruits
  Pénétration du signal moins bonne la plupart du temps

## Slide 29
Lidar aéroporté
Acquisition et pré-traitements

## Slide 30
Réalisation du vol et post-traitements

## Slide 31
Réalisation du vol et post-traitements
Design de vol classique en Lidar aéroporté :
Bande de vol 1
Bande de vol 2
Bande de vol 3
Bande de vol 3
Zone de vol commandée
Trajectoire de l’avion
Zones de recouvrements

## Slide 32
Réalisation du vol et post-traitements
Chaque bande de vol génère un nuage de points
  Les bandes de vol sont ensuite « recalées » les unes par rapport aux autres (et par rapport à des points de référence terrain) pour améliorer la précision et éviter des petits décalages (en particulier en altitude)
  Puis les nuages sont fusionnés et dallés (découpés en carrés)
Le produit final est donc un ensemble de dalles carrées jointives
  En général de 500 m x 500 m
  Chaque dalle = un nuage de points (format de fichier .las, définit par l’ASPRS)
    https://publicdocuments.asprs.org/las-v15-r00-2025
  Pour chaque point : (X, Y, Z), temps GPS, intensité, nombre de retours pour le rayon (Number of returns) et numéro de retour (Return number) + autres données annexes
+ optionnellement des fichiers de trajectographie (trajectoire de l’avion)
  Utiles pour certains calculs

## Slide 33
Réalisation du vol et post-traitements
Post-traitements :
  Suppression du bruits (points aberrants)
  Classification des points :
    Points Sol (permettront de créer le Modèle Numérique de Terrain)
    Points végétation
    Voire d’autres classes : lignes électriques, bâtiments, plans d’eau,…
  Classification automatique avec de logiciels dédiés (Terrascan par exemple)
  Mais vérifications et ajustements manuels indispensables.
  L’information de classification est également stockée pour chaque point dans les fichiers .las des dalles Lidar

## Slide 34
Critères importants d’un vol Lidar
(à spécifier au cahier des charges)

## Slide 35
Critères importants d’un vol Lidar
Définir les paramètres clés du vol permet de garantir la qualité des données en sortie
Emprise du vol
  Le CdC doit préciser l’emprise sur laquelle les données doivent être acquises
  Plan de situation + emprise au format vectoriel
  Il est prudent de prévoir une zone tampon de quelques dizaines de mètres en sécurité
  Il est fréquent que les données livrées couvrent une surface plus importante, mais sans garantie de densité, voire non classifiées en dehors de l’emprise commandée

## Slide 36
Critères importants d’un vol Lidar
Période d’acquisition
  Vol en feuilles (meilleure description des houppiers)
  Vol hors feuilles (meilleurs description du sol) – A privilégier pour un premier vol en peuplement feuillus
  Dans tous les cas éviter les périodes de transition (avril – mai, septembre – octobre)
  Dans le CdC il est préférable de spécifier des dates précises de début et de fin selon la localisation (selon phénologie locale)
  Il faut que les conditions météos soient adaptées : sol sec, sans brouillard et aucune couverture neigeuse sur l’ensemble de la zone levée.

## Slide 37
Critères importants d’un vol Lidar
Densité de points : on définit une densité de points en émission minimale
  Ne prenant en compte que les points first (nombre de rayons émis)
  Basse densité < 4 pts/m² : produit à bas coût, risque de zones d’ombre dans le Modèle Numérique de Terrain, détection de houppier de mauvaise qualité. Limites sur les usages possibles, mais déjà très intéressant par rapport à une situation sans Lidar.
  Haute densité 8 à 20 pts / m² : « standard » actuel (Lidar HD IGN en cours). Quasi-certitude d’avoir un très bon MNT, capacité à détecter les houppiers. Majorité des analyses possibles.
  Très haute densité > 40 pts / m² : coût important, mais pertinent pour certains usages nécessitant des données très précises. Encore peu fréquent, et algorithmes d’analyse souvent encore au stade R&D.

## Slide 38
Critères importants d’un vol Lidar
Différentes densités de points (Jakubowski et al. 2013) :

## Slide 39
Critères importants d’un vol Lidar
Densité de points sol
  En général, on complète par une surface maximale sans points sol (calcul par cellules de 10 m x 10 m), afin de garantir un MNT de qualité
On peut aussi sécuriser certain paramètres techniques du vol :
  Taille de l’empreinte au sol (< 50 cm)
  Précision planimétrique (XY < 40 cm) et altimétrique (Z < 20 cm)
  L’angle de fauchée (< +/- 30°) pour éviter les rayons rasants
  Optionnellement fixer une altitude de vol maximale
  Optionnellement fixer un recouvrement minimal (plusieurs points de vues)
Pour certains usages (recherche) on peut demander un vol en forme
d’onde complète (Full Wave Form), si on sait traiter ce type de données…

## Slide 40
Programme LIDAR HD France Relance
Dans le cadre du programme France Relance, l’Etat à confié à l’IGN la couverture de tout le territoire français (hors Guyane) avec du LIDAR HD
  Réalisé entre 2022 et 2026
  ~ 10 points par m²
  En open-data
Données disponibles ici :
  https://geoservices.ign.fr/lidarhd
  https://macarte.ign.fr/carte/322ea69dab4c7e5afabc6ec7043b5994/acquisitionslidarhd

## Slide 41
Création des produits de base
(MNT, MNS, MNH)

## Slide 42
Création des produits de base
MNH : Modèle Numérique de Hauteur
= raster de hauteur du couvert
Classification des points :
MNT : Modèle numérique de terrain
= raster d’altitude du sol
MNS : modèle numérique de surface
= raster d’altitude du couvert

## Slide 43
Création des produits de base
Le MNT est généré
  En réalisant une triangulation (de Delaunay) des points classifiés sols
  Cette triangulation est ensuite convertie raster pour en simplifier l’usage
  Résolution « standard » de 1 m
  Résolution de 25 cm ou 50 cm pour certains usages
Le MNS est généré
  En retenant l’altitude du point le plus haut dans chaque cellule du raster
  Selon la densité de point il faut ensuite faire une interpolation (voisins naturels)
  Eventuellement un « bouchage de trous » (en particulier pour les vols hors feuilles)
Le MNH est simplement la soustraction des deux

## Slide 44
Création des produits de base
On crée en général des nuages « lasH »
  C’est-à-dire que l’on soustrait le MNT aux altitudes des points afin d’obtenir un nuage de points en hauteur (lasH) et non en altitude (lasZ)
  Attention : Cette méthode simplifie les calculs d’indicateurs Lidar, mais déforme les houppiers
  Alternativement on peut travailler en altitude en utilisant le MNT en fonction des besoins
Fréquemment on génère aussi des dalles Lidar avec zones tampons
  Evite les effets de bords de dalles dans certains calculs (détection des houppiers par ex)
  Simplifie les traitements par lots (pas besoin de gérer les voisinages de dalles)

## Slide 45
Création des produits de base
Ces produits de base ont de nombreux usages en forêt
MNT (analyses manuelles / semi-auto) :
  Calage précis des parcellaires
  Cartographie du réseau de desserte
  Cartographie du réseau hydrographique
  Analyses archéologiques
  Analyse de l’exploitabilité des peuplements
MNH :
  Très complémentaire des photographies aériennes en photo-interprétation
  Cartographie des trouées

## Slide 46
MNT – Modèle Numérique de Terrain
Le MNT obtenus à partir de LIDAR sont très précis et détaillés
MNT de l’IGN
BD Topo 25 m
MNT LIDAR à 1 m. Densité de points sol ~ 4pts/m2
MNT LIDAR

## Slide 47
Utilisations du MNT – Modèle Numérique de Terrain
A l’aide de traitements SIG à partir du MNT, on peut obtenir :
  Des cartes de pente
  Des cartes d’exposition
47
Contexte de dunes
Contexte de montagne

## Slide 48
Utilisations du MNT – Modèle Numérique de Terrain
Possibilité de digitaliser les routes / parcellaires, cloisonnements
Routes goudronnées ou empierrées
Limites de parcelles
Cloisonnements
Forêt Domaniale de Verdun : MNT LIDAR (présence de trous d’obus)

## Slide 49
Utilisations du MNT – Modèle Numérique de Terrain
Cartographie du réseau hydrographique
Forêt Domaniale d’Orléans (45) : détection des fossés de drainage grâce au MNT LIDAR
Fossé de drainage
Détection des cours d’eau

## Slide 50
Utilisations du MNH – Modèle Numérique de Hauteur
MNH : Aide à l’identification des limites de peuplements
Forêt Communale de Lège-Le Porge (33)
Futaie Régulière de Pin maritime
Forêt Communale de Modane (73)
Futaie Irrégulière de résineux
Forêt Domaniale de Tronçais (03)
Futaie régulière de Chêne

## Slide 51
Utilisations du MNH – Modèle Numérique de Hauteur
Cartographie de la hauteur des jeunes peuplements
Forêt Domaniale d’Abreschviller : MNH rééchantillonné à 5 m
0
0 - 2,5
2,5 - 5
5 - 7,5
7,5 - 10
10 - 12,5
12,5 - 15
15 - 17,5
17,5 - 20
> 20
Hauteur en m

## Slide 52
Utilisations du MNH – Modèle Numérique de Hauteur
Cartographie des trouées
MNH ré-échantillonné (5 m)
Trouées brutes détectées
Trouées retenues après filtre

## Slide 53
Lidar aéroporté
Logiciels de traitements

## Slide 54
Logiciels de traitements
Il existe de nombreux logiciels pouvant traiter de façon plus ou moins aboutie des données Lidar aéroporté
Voici les plus utilisés en contexte forestier pour Lidar aéroporté :
  Fusion : logiciel gratuit mais pas open-source de l’USDA (USDA Forest Service, Pacific Northwest Research Station)
    http://forsys.cfr.washington.edu/FUSION/fusion_overview.html
  Le Package R LidR : package open-source de l’Université de Laval (Québec), Jean-Romain Roussel
    https://github.com/r-lidar/lidR
  Lastools : logiciel payant (sauf fonctions de Base), créé par Martin Isenbourg
    https://rapidlasso.com/lastools/

## Slide 55
Présentation de Computree
Plateforme collaborative Computree (Open-source)
  Gérée et financée par un groupe d’organismes publics
    ONF, IGN, INRAE, GIP ECOFOR, Université de Sherbrooke
  https://computree.onf.fr/
  Volonté de pouvoir traiter toute donnée 3D en forêt (Lidar aéroporté, mais aussi Lidar terrestre et autres)
  Vise à regrouper les travaux de traitements de données 3D en forêt
    Pour favoriser les travaux de recherche en traitement de données Lidar à usage forestier
    Pour faciliter la valorisation des données Lidar pour les sciences forestières
    En tant qu’outil de production performant pour les gestionnaires

## Slide 57
Lidar aéroporté
Modélisation et cartographie de paramètres forestiers

## Slide 58
Modélisation et cartographie de paramètres forestiers
Le principe est d’établir des relations statistiques entre :
  Des indicateurs Lidar = métriques
  Et des variables dendrométriques (H0, D0, G, composition, structure)
  relevées sur des placettes de terrain
Pour ensuite utiliser ces relations :
  Afin de cartographier ces variables modélisées
  Sur toute la surface du vol Lidar

## Slide 59
Modélisation et cartographie de paramètres forestiers
Application du modèle à l’ensemble de la zone
/ maille de calcul de surface = surface des placettes de calibration
indicateurs (« métriques »)
/ nuage LiDAR
indicateurs (« métriques »)
/ nuage LiDAR
Mesures dendrométriques (arbres ; synthèse /placette) ex: G/ha
Modélisation
Variable dendrométrique = f(indicateur X, indicateur Y, …) + 

## Slide 60
Quelques exemples des résultats

## Slide 61
Quelques exemples des résultats

## Slide 62
Quelques exemples des résultats

## Slide 63
Quelques exemples des résultats
carte des essences principales uniquement dans certains contextes

## Slide 64
Modélisation et cartographie de paramètres forestiers
Deux grandes approches historiquement :
  Area Based Approch (ABA) : approche surfacique
    Métriques Lidar calculées sur la surface entière de la placette
    Par exemple :
      Quantiles de hauteur (H50, H95, H99),
      Densités de points par tranches de hauteurs
      Hauteur moyenne et écart-type des hauteurs de points
     Souvent moins précis, mais possible quelque soit la densité de points
  Individual Tree Crown delination (ITC) :
    Segmentation des couronnes d’arbres
    Calcul de métriques à l’échelle de la couronne (Surface, volume, forme, rugosité,…)
    Modélisation des attributs des arbres (diamètres à 1,30 m, hauteur)
    Synthèses à l’échelle de la placette
     Nécessite un minimum de 6-8 points / m² (en émission)

## Slide 65
Modélisation et cartographie de paramètres forestiers
Les approches ITC sont souvent plus précises mais ont des limites :
  Difficulté à segmenter « tous » les arbres avec un même paramétrage
  La relation (allométrique) entre diamètre à 1,30 m de l’arbre et caractéristiques du houppier varie en fonction
    De l'âge,
    De l’espèce,
    De l’historique sylvicole
  Arbres de sous-étage ou dominés souvent masqués (entièrement ou partiellement)
  Fonctionnent en général très bien en peuplements résineux
  Moins précises en peuplements feuillus

## Slide 66
Modélisation et cartographie de paramètres forestiers
Certains cas, la détection géométrique des troncs est possible :
  Vols en peuplement feuillus ou résineux clairs
  Vols hors feuilles (bonne pénétration du signal)
  Très fortes densités d’émission (> 40 points / m²)
  Fort recouvrement (plusieurs points de vues sur les arbres)
  Travaux en cours (RDI ONF)

## Slide 67
Modélisation et cartographie de paramètres forestiers
Ces approches de modélisation sont dites « model based »
  On utilise les modèles statistiques pour estimer directement les variables en tout point
  Avantage : cartographie fine (pixels de 25 x 25 m)
  Inconvénient : biais possibles sur certains types de peuplements, ce qui peut être problématique si on fait des synthèses statistiques sur de grandes surfaces
Alternativement il existe des approches nommées « design based » (small area estimation)
  Utilisent les placettes de terrain une seconde fois pour corriger les biais d’estimation sur des surfaces données (souvent plusieurs centaines ou milliers d’hectares)
  Avantage : estimations dé-biaisées
  Inconvénient : surfaces de calculs beaucoup plus étendues (car il faut un certain nombre de placettes terrain pour chaque surface où une estimation est faite)
  Nécessitent un échantillonnage statistiquement représentatif

## Slide 69
Lidar terrestre
Acquisition, pré-traitements, extraction de données forestières

## Slide 70
La technologie Lidar terrestre

## Slide 71
La technologie Lidar terrestre
Lidar Terrestre
  Digitalisation en 3D d’une placette
  Très haute résolution
  Très forte précision
  Grande vitesse
Ex. : Scanner FARO Focus Premium
  Portée 100 à 400 m (Core vs Max)
  Poids 4,4 Kg
  Ajout couleur RVB
  Vitesse max. : 2 millions de points par seconde
  Résolution maximale : 7 mm entre 2 points à 10 m, en 1 minute
  Prix : entre 50 000 € et 75 000 €
320°
360°

## Slide 72
La technologie Lidar terrestre
En fait, il existe deux types de LIDAR terrestres
  T-LIDAR à décalage de phase
    Un seul retour
    Plus léger
    Plus rapide
    Faisceau plus fin, donc plus précis
    Moins coûteux en général (50 K€ vs >100 K€)
  T-LIDAR par temps de vol
    Multi-retour (cf. LIDAR aérien), voire « Full Wave Form »
     meilleure pénétration du couvert, mais plus complexe à analyser
    Plus grande portée (jusqu’à 3000 m vs 300 m)
    Beaucoup moins de bruit de mesure (points parasites)

## Slide 73
La technologie Lidar terrestre
Fonctionne sur le même principe que le LIDAR aérien (A-LIDAR)
  Mais le faisceau est plus petit (car objets plus près) :
    20 - 40 cm pour le A-LIDAR
    0,3 - 1 cm pour le T-LIDAR
  Emission des faisceaux de façon hémisphérique
    vs scan en zig-zag pour le A-LIDAR
  Résolution beaucoup plus forte
    Quelques points par m² pour le A-LIDAR
    Quelques points par cm² pour le T-LIDAR
  Scan à l’échelle de placette au lieu de grandes surfaces
  Occlusions (objets masqués par le premier plan) inversées
    Le A-LIDAR perçoit moins bien le sous-étage
    Le T-LIDAR perçoit moins bien le sommet des arbres
  Résolution dépendant de la distance pour le T-LIDAR

## Slide 74
La technologie Lidar terrestre

## Slide 75
La technologie Lidar terrestre

## Slide 76
La technologie Lidar terrestre

## Slide 77
La technologie Lidar terrestre
On obtient donc un nuage de points 3D (+ intensité) de la placette
  Visuellement assez impressionnant
Cependant il reste une difficulté :
  Passer des points à des objets interprétables et mesurables
Il faut donc mettre au point des algorithmes de traitement
  Pour détecter les arbres et leurs caractéristiques
  Ou pour mesurer des attributs structurels

## Slide 78
Acquisition, pré-traitements

## Slide 79
Acquisition, pré-traitements
Un scan terrestre est relativement simple
  Positionnement de l’appareil au centre de la zone à scanner sur un trépied
  Réalisation du scan (environ 1 minute)
Cependant du fait des occlusions, multi-scan souvent nécessaire
  Il faut commencer par positionner des cibles / sphères sur le terrain
    Permettront de fusionner les scans en servant de points de référence communs
  Réalisation des différents scans
  Au bureau :
    Fusion des scans
    A l’aide du logiciel fourni avec le scanner

## Slide 80
Acquisition, pré-traitements
Alternative : utilisation d’un scan mobile
  Acquisition selon un cheminement, permettant de couvrir la scène avec des points de vue variés
  Utilisation des services de post-traitement (algorithmes SLAM) associés
  Récupération du nuage assemblé

## Slide 81
Extraction de données forestières

## Slide 82
Extraction de données forestières
Approches par détection des diamètres à 1,30 m
  Premières approches historiques en forêt
  Simonse et al. 2003
  Classification des points sols
  Création d’un MNT à forte résolution (5 ou 10 cm)
  Réalisation d’une tranche dans le nuage de points autour du 1,30 m
  Détection de cercles / ellipses / cylindres dans la tranche (transformée de Hough)

## Slide 83
Extraction de données forestières
Approches QSM (Quantitative Structural Modeling)
  Modélisation de l’architecture des troncs et branches
Différentes approches dans la littérature, dont :
  Travaux de Pasi Raumonen
    Découpage du nuage en patchs unitaires de petites tailles
    Utilisation de la théorie de graphes pour connecter les patchs
  Travaux de Jan Hackenberg (disponibles dans Computree)
    Recherche de graines (points de départs sur les troncs)
    Détection itérative de cylindres, avec une détection de bifurcations
  Travaux ONF – RDI (uniquement détection des troncs) :
    Regroupements des points par petits clusters contigus
    Recherche de continuité
    Ajustements de cylindres successifs contigus

## Slide 84
Extraction de données forestières
Approches par voxelisation de l’espace
  Découpage de l’espace en cubes
  Version 3D des rasters
  Travaux de L’université de Sherbrooke et INRAE
  Plugin LVOX de Computree
  Distribution 3D de la végétation
  Sans reconstituer géométriquement les arbres
  Focus sur la correction :
    Des occlusions
    De la résolution variable en fonction
    de la distance au scanner

## Slide 85
Extraction de données forestières
Nombreux autres travaux de recherche sur des domaines variés
  Détection automatique des défauts sur les grumes (INRAE Nancy)
  Combustibilité des peuplements (INRAE Avignon)
  Séparation bois – feuille
  Reconnaissance des espèces (à partir des écorces)
  Estimation de la distribution de la surface foliaire
  …